COLOCACION REVESTIMIENTO VENECIANO PASO A PASO:

Es muy conveniente que la superficie, paredes, suelos donde se vallan a colocar las planchas estén perfectamente lisas y maestreadas para obtener un acabado perfecto:

Ajustar y aplicar la plancha sobre la superficie untada con adhesivo:

Presionar con la ayuda de una llana de madera o caucho:

Dejar reposar durante 24 Hs y empapar el papel kraft con agua:

Retirarlo con la ayuda de una esponja para quitar los restos de adhesivo:

Para efectuar las juntas extender el preparado de pastina al tono o en blanco o negro con una espátula de caucho:

Limpiar con una esponja húmeda. Enjuagar y secar con un trapo bien seco:

SI SIGUE LAS INSTRUCCIONES EL TRABAJO TENDRA UN RESULTADO EXCELENTE!!!

Enviar Fotos a byv.revestimientos@speedy.com.ar