Colocación sobre estructura de hierro "T"

• La baldosa debe apoyar en sus cuatro lados sobre Neoprene u otro elemento elástico previamente adherido al hierro. Luego sellar las baldosas con algún sellador neutro, dejando una luz entre el vidrio y el hierro de aprox. 4 mm.

Cómo colocar baldosas de vidrio
Con encasetonado plástico

• Encastrar los plásticos, quedando así la junta predeterminada a partir del encastre. Llenar con mortero hasta la mitad, colocar los hierros en forma cruzada y atados, luego proceder al llenado total con el mortero. Se debe considerar un apoyo mínimo de 7 cm. por lado. 

Es importante que el bloque sea apoyado sobre algún elemento elástico (ruberoid, membrana, etc.) y sellado en todo su perímetro también con elementos elásticos, no rígidos, de manera que el bloque quede totalmente aislado de cualquier otra estructura.