Pisos de Goma

Normas Básicas de Mantenimiento

Limpieza Inicial

- Barrer bien el piso de manera de eliminar todo el polvo suelto.

- Prepare una solución con 1 parte de Cif Oxy-Gel en 10 partes de agua.

- Aplique la solución con un cepillo y deje actuar durante 10 minutos aprox.

- A continuación, proceda a cepillar el piso en forma manual o con maquina limpiadora con cepillos de cerda blanda.

- Elimine totalmente la solución por aspirado o absorbiéndola con un trapo o lampazo

- Enjuague con una solución de 1 parte de Cif Oxy-Gel en 20 partes de agua.

- Deje Secar bien el piso y aplique con un fieltro o similar una mano de cera Policera-Autobrillo, debe tener la precaución de evitar excesos y chorreados.

- Deje secar aprox 20 minutos y luego aplique una segunda y definitiva mano de cera.

Mantenimiento Diario

- Luego de barrer bien el piso, pase un lampazo o similar, humedecido en una solución de 1 parte de Cif Oxy-Gel en 20 partes de agua.

Mantenimiento Periódico

- Si el piso comenzara a desmejorar su apariencia, remueva la cera con una solución de 1 parte de ODEX Blanco Amoniaco en 10 partes de agua teniendo la precaución de no dejar secar la solución.

- Elimine la solución absorbiéndola con un trapo o lampazo y a continuación proceda a ejecutar los pasos 6, 7 y 8 de la “Limpieza Inicial”.

Cuidados

- No utilizar limpiadores o ceras a base de derivados del petróleo (Acetonas, Naftas, Solventes, Etc.)

- No utilice pulidores abrasivos

- No use ceras de color, las mismas producirán un deterioro irreversible en el piso.